## Slide 1
实验 1 | 计算机系统综合设计实验
性能评价与仿真方法学
要交的决定：后面六次实验用哪个 CPU 模型。 每一页只干一步：命令、要填的表、报告里要写的几句话。
计算机系统综合设计实验 · 4 学时 · 按指导书操作

## Slide 2
实验一 操作步骤
今天按这个顺序做
六件事，做完再写声明
按这个表做。前面的数后面还要用，别跳。
顺序 | 做什么 | 分钟 | 做完要有
1 | 跑通，读懂 stats.txt 的三段 | 20 | 四个统计量
2 | ROI：三段占比、加大负载、相减 | 30 | 四张表
3 | 四个 CPU 模型各跑一遍 | 30 | results/lab1_cpu.csv
4 ★ | 16kB 和 128kB，谁会让你选错 | 30 | results/lab1_fid.csv
5 | 样本数 2～32，看 IPC 何时稳住 | 20 | 两张图
6 选做 | 换成 pchase 再做一次任务 4 | — | lab1_fid_pchase.csv
※
交一份报告，外加一段不超过 300 字的模型选择声明，以及 results/ 里的 CSV。

## Slide 3
实验一 操作步骤
仓库里没有 qnn
先编译 gem5 和基准程序
克隆下来没有 gem5.opt，也没有 bench/bin/riscv/qnn。编完再跑。
1
需要 python3、scons、g++、riscv64-linux-gnu-gcc。缺哪个先装哪个。
2
gem5 第一次是全量编译，要几十分钟。已经有 gem5.opt 就不要重编。
3
make 得到 qnn、gemm、pchase、branchy、stream。noroi 和 noalign 是本次对照。
cd ~/cssys
cd gem5 && scons build/RISCV/gem5.opt -j8 && cd ..
cd bench && make && make noroi && make noalign && cd ..
ls gem5/build/RISCV/gem5.opt bench/bin/riscv/qnn
ls 能列出这两个文件，编译才算完成。后面的 --cmd bench/bin/riscv/qnn 用的就是这里编出来的二进制。实验二到四继续用这批文件。实验五、六再分别 make dotp8、make accel。

## Slide 4
实验一 操作步骤
进目录 · 全程用自己的学号
先把这三条跑通
输出目录就叫 out/lab1。后面的曲线都用你自己的种子。
1
尖括号换成学号后四位，不要原样输入。seed 不同，曲线拐点会不同。
2
小于 0.1% 的差异写成「没有差异」，不许解释。
3
stats.py 不写段号就是第 1 段，也就是 ROI。0 是启动，2 是收尾。
cd ~/cssys
export GEM5_BIN=$PWD/gem5/build/RISCV/gem5.opt
$GEM5_BIN --outdir=out/lab1 framework/cssys_se.py \
--cmd bench/bin/riscv/qnn --options "8 <学号后四位>" --cpu o3
python3 framework/stats.py out/lab1/stats.txt
python3 framework/stats.py out/lab1/stats.txt 0
gem5 是确定性的：二进制和配置不变，结果就不变。但命令行字符串躺在初始栈上，路径多二十来个字符，栈就平移，Cache 组跟着变，周期能差几十。所以小于 0.1% 一律写成没有差异。

## Slide 5
实验一 操作步骤
后面每次扫描都用这一对
sweep 出表，report 看列
单点用 gem5，一组配置用 sweep。比方案看周期，不要只看 IPC。
python3 framework/sweep.py --name 我的扫描 \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--vary cpu=atomic,timing,minor,o3 --jobs 4
python3 framework/report.py results/我的扫描.csv
!
gem5 是单线程。--jobs 不要超过机器的核数，一个进程大约占 1GB 内存。
1
结果表在 results/<名字>.csv，原始输出在 out/sweeps/<名字>/。
2
终端没有 stats.txt：先看 run.log，多半是 --cmd 路径错了，或 --options 没加引号。
两套方案比快慢，写周期数。IPC 单独看会看走眼：实验五把指令数砍掉以后，IPC 下降，周期其实少了。指令数一样的时候（只改 Cache），IPC 才能直接比。

## Slide 6
实验一 操作步骤
任务 1 · 20 分钟
跑通，并读懂三段
用 o3 把 qnn 跑通，分清 stats.txt 里三段各是哪段代码。
1
用 o3 跑 qnn，样本数 8，带上学号后四位。
2
打开这次的 stats.txt，数有几段 Begin Simulation Statistics。
3
用 stats.py 把第 0、1、2 段各打一遍，对照你手工找到的数。
$GEM5_BIN --outdir=out/lab1 framework/cssys_se.py \
--cmd bench/bin/riscv/qnn --options "8 <学号后四位>" --cpu o3
python3 framework/stats.py out/lab1/stats.txt
python3 framework/stats.py out/lab1/stats.txt 0
python3 framework/stats.py out/lab1/stats.txt 2
记下：simInsts、system.cpu.numCycles、system.cpu.ipc、hostSeconds。
两处 ROI 标记都是「转储并重置」（编码 0x8400007b，custom-3 空间里的 gem5 伪指令）。退出时再转储一次，于是 stats.txt 切成三段：第 0 段是 libc 启动，第 1 段是 ROI，第 2 段是收尾。stats.py 默认取第 1 段。

## Slide 7
实验一 操作步骤
任务 1 · 写进报告
第 0 段启动，第 1 段 ROI，第 2 段收尾
解释收尾段为什么指令很少，IPC 却只有 0.4 左右。
周期数 = 指令数 ÷ IPC。启动段指令占比不大，IPC 却低得多，周期占比就被放大。不划 ROI，测到的是 glibc 的启动。
段 | 从哪到哪 | 测到的是什么
0 | 程序开始 → ROI_BEGIN | libc 启动，和算法无关
1 | ROI_BEGIN → ROI_END | 内核，stats.py 默认取这段
2 | ROI_END → 退出 | 收尾，通常没有热循环
报告里要回答
1
第 2 段指令数不到一万，IPC 却只有 0.4 左右。那段代码在干什么？它有循环吗？
!
第 0 段指令数是 0：你跑的是 _noroi，整份 stats.txt 只有一段。

## Slide 8
实验一 操作步骤
任务 2（a）· 用任务 1 那一次
三段各占多少
不用再跑。用刚才那一次，算启动和 ROI 各占多少指令、多少周期。
不用再跑。把任务 1 的三段填进这张表。
段 | 指令数 | 占全程序 | 周期数 | 占全程序 | IPC
第 0 段 启动 |  |  |  |  | 
第 1 段 ROI |  |  |  |  | 
第 2 段 收尾 |  |  |  |  | 
合计 |  | 100% |  | 100% | 
报告里要回答
1
启动段占指令的百分之几，占周期的百分之几？用「周期数 = 指令数 ÷ IPC」解释为什么差这么多。
2
如果拿全程序 IPC（合计指令 ÷ 合计周期）当 qnn 的性能，相对内核 IPC 低估多少倍？

## Slide 9
实验一 操作步骤
任务 2（b）· 再跑一次样本数 64
加大负载能不能代替 ROI
样本改成 64 再跑一次，看把负载加大能不能代替划 ROI。
$GEM5_BIN --outdir=out/lab1_64 framework/cssys_se.py \
--cmd bench/bin/riscv/qnn --options "64 <学号后四位>" --cpu o3
python3 framework/stats.py out/lab1_64/stats.txt 0
样本数 | 启动段指令 | 启动段周期 | 占全程序指令 | 占全程序周期
8 |  |  |  | 
64 |  |  |  | 
报告里要回答
1
启动段的绝对开销变了吗？占比呢？不划 ROI 时，把负载加大能不能代替划 ROI？代价是什么？
启动段的绝对开销不随样本数变，占比会下降。加大负载能稀释它，但主机时间几乎线性增加。布局一旦不同，相减也不能代替划 ROI。

## Slide 10
实验一 操作步骤
任务 2（c）· 先跑这四个二进制
两次测量相减靠不靠得住
四个二进制只差编译选项。用它们检验「两次测量相减」靠不靠得住。
1
qnn_noroi 没有 ROI 标记，stats.txt 只有一段，就是整个程序。
2
qnn_noalign 与 qnn 源码相同、优化相同，只是编译时没加对齐参数。
3
全程序周期 = 该二进制所有统计段的周期数之和。
for b in qnn qnn_noroi qnn_noalign qnn_noalign_noroi; do
echo -n "$b "
$GEM5_BIN --outdir=out/c_$b framework/cssys_se.py \
--cmd bench/bin/riscv/$b --options "8 <学号后四位>" --cpu o3 2>&1 | tail -1
done
qnn_noroi 只少了两条伪指令，代码布局已经和 qnn 不同。O3 每周期只能从一个 64 字节对齐的块里取指令：循环体跨在边界上，每次迭代要取两次。这和 Cache 容量无关，相减会把这个假差异算进去。

## Slide 11
实验一 操作步骤
任务 2（c）· 填表，再量两个数
地址 mod 64，以及取指停顿
查出热函数落在 64 字节块的哪里，看慢的是不是「没加对齐参数」。
二进制 | 有 ROI | 有对齐 | 全程序周期 | dot_i8 mod 64 | 取指停顿占比
qnn | 有 | 有 |  |  | 
qnn_noroi | 无 | 有 |  |  | 
qnn_noalign | 有 | 无 |  |  | 
qnn_noalign_noroi | 无 | 无 |  |  | 
riscv64-linux-gnu-nm bench/bin/riscv/<名字> | grep dot_i8
grep -E 'fetch.cacheLines|icacheStallCycles' out/c_<名字>/stats.txt
看地址 mod 64，不要看「有没有加对齐参数」这几个字。qnn_noalign 没加对齐参数，只要热函数碰巧落在对齐的位置，它就不慢。icacheStallCycles 占总周期的比例，是这条解释的直接证据。

## Slide 12
实验一 操作步骤
任务 2（c）· 写进报告
先别写「加了对齐就快」
先用 mod 64 把四行对一遍，再决定能不能写「加了对齐就快」。
相减只在两次测量的代码布局一致时成立。bench/Makefile 强制对齐，就是为了摁住这种和设计无关、却能到 3 倍的干扰。先自己写规则，再打开 Makefile 看那段注释。
报告里要回答
1
对齐的那一对：相减法和你在 (a) 里直接读到的启动段，差多少？
2
没对齐的那一对：全程序周期差几倍？指令数差多少？
3
把四行的 mod 64 和周期数对应着看。qnn_noalign 没有对齐参数，它慢了吗？
4
O3 每周期只能从一个 64 字节对齐的块里取指令。循环体跨在块边界上，每次迭代要取几次？icacheStallCycles 占总周期的百分之几？
5
两条规则：什么时候可以相减？Makefile 为什么要强制加对齐？先写你自己的答案，再看注释。

## Slide 13
实验一 操作步骤
任务 3 · 30 分钟 · 先跑
四个 CPU 模型
同一份 qnn，四个模型各跑一遍，比谁快、谁的 IPC 像 o3。
python3 framework/sweep.py --name lab1_cpu \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--vary cpu=atomic,timing,minor,o3 --jobs 4
python3 framework/report.py results/lab1_cpu.csv \
insts cycles ipc host_seconds host_inst_rate \
l1d_miss_rate l1d_mshr_mpki
1
表在 results/lab1_cpu.csv。
2
作图：横轴仿真速率（指令/秒），纵轴 IPC，四个点标上模型名。
atomic 把访存当成马上完成，拿来看程序跑没跑对。timing 会真的去访问 Cache，但一条访存没回来，后面全停着，延迟会被放大。minor 是顺序流水线，失效一次整条管线停住。o3 可以好几次失效叠在一起。所以前面三个跑得快，拿来选方案经常选错。

## Slide 14
实验一 操作步骤
任务 3 · 填表
相对 o3 的 IPC 误差一起算
把便宜模型的 IPC 和 o3 比，看它能不能拿来代替 o3。
模型 | 周期数 | IPC | 主机耗时 | 指令/秒 | 相对 o3 的 IPC 误差
atomic |  |  |  |  | 
timing |  |  |  |  | 
minor |  |  |  |  | 
o3 |  |  |  |  | 
报告里要回答
1
atomic 和 minor 的 IPC 接近，主机耗时差 4 倍多。看 L1D 失效率：atomic 能代替 minor 吗？
2
timing 和 atomic 都是一次一条指令，为什么 timing 的 IPC 低得多？
3
o3 的 IPC 大约是 minor 的 6 倍。多发射、乱序、访存重叠各贡献了什么？这次只写定性判断。

## Slide 15
实验一 操作步骤
任务 4 · 30 分钟 · ★核心 · 先跑
便宜的模型会不会让你选错
L1 选 16kB 还是 128kB。用三个模型各答一次，看谁会让你选错。
设计问题：L1 数据 Cache 选 16kB 还是 128kB？以 o3 为这次的参考答案。
python3 framework/sweep.py --name lab1_fid \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--vary cpu=timing,minor,o3 --vary l1d-size=16kB,128kB --jobs 6
python3 framework/report.py results/lab1_fid.csv \
cycles ipc l1d_miss_rate l1d_mshr_mpki
容量翻一倍，命中要多 1 拍，见 cssys_se.py 里的 scaled_latency()。timing 不会把访存叠起来，这 1 拍会被它放大成整段都在等，它就会觉得大 Cache 更差。minor 失效一次就停住，16kB 和 128kB 在它看来差不多。o3 能把多次失效叠在一起，大 Cache 的好处才出得来。

## Slide 16
实验一 操作步骤
任务 4 · 填表
每个模型选谁，选对了没有
每个模型圈出一个容量，再对照 o3，写下选对了没有。
模型 | 16kB 周期 | 128kB 周期 | 该模型选谁 | 选对了吗
timing |  |  |  | 
minor |  |  |  | 
o3 |  |  |  | 
报告里要回答
1
三个模型给出了几种结论？每种结论背后的机制是什么？
2
timing 认为大 Cache 更差。错在哪？看 scaled_latency()：容量翻倍，命中延迟 +1。
3
minor 认为两者几乎一样。错在哪？
4
后面六次实验你用哪个模型？只关心指令数、不关心时序的那次，会不会换一个更快的？

## Slide 17
实验一 操作步骤
任务 5 · 20 分钟 · 先跑
样本数要多大才够
样本从 2 加到 32，找 IPC 已经稳住、机器又跑得动的规模。
for n in 2 4 8 16 32; do
$GEM5_BIN --outdir=out/scale_$n framework/cssys_se.py \
--cmd bench/bin/riscv/qnn --options "$n <学号后四位>" --cpu o3 &
done
wait
for n in 2 4 8 16 32; do
echo -n "$n: "
python3 framework/stats.py out/scale_$n/stats.txt | python3 -c \
"import json,sys; d=json.load(sys.stdin); print(d['insts'], round(d['ipc'],4), d['host_seconds'])"
样本太小的时候，启动和冷 Cache 还占着，IPC 会变。大到工作集开始重复，IPC 就停在平台上。主机耗时大致跟指令数走，也就是跟样本数走。工作集会随 N 涨过 Cache 的程序，缩小规模测到的是另一个程序。

## Slide 18
实验一 操作步骤
任务 5 · 画两张图
IPC 对样本数，主机耗时对样本数
用这两张图决定：后面一次扫 20 个配置，样本数选多大。
20 个配置、8 个核：扫描总耗时 ≈ 单点耗时 × ⌈20/8⌉。IPC 已经上了平台之后再加大样本，只增加墙钟时间，不改变结论。
报告里要回答
1
IPC 从第几个样本数开始基本不变？变化幅度是多少？
2
主机耗时和样本数是什么关系？
3
一次扫描 20 个配置、机器 8 个核，你选多大的样本数？把扫描总耗时算出来。
4
什么样的程序不能靠减小规模？想工作集和 Cache 容量的关系。

## Slide 19
实验一 操作步骤
任务 6 · 选做
换 pchase，再做一次任务 4
换成没有空间局部性的负载，看任务 4 的排序还成不成立。
python3 framework/sweep.py --name lab1_fid_pchase \
--bench pchase --bench-args "256 200000 <学号后四位>" \
--vary cpu=timing,minor,o3 --vary l1d-size=16kB,128kB --jobs 6
pchase 下一步去哪，要等这一次 load 回来才知道。你在 qnn 上看到的「谁选对了 128kB」，换这个程序可能对不上。模型选择得写明是针对哪类程序。
报告里要回答
1
换了负载以后，各模型的排序结论变了吗？如果变了，你的模型选择要加什么前提？

## Slide 20
实验一 操作步骤
思考题 · 写进报告
四问，都要指向你自己的数
用你自己的数说：误差多大还能用来选方案，仿真贵在哪里。
我们要的是排序还在：A 比 B 快，模型也这么说。IPC 和真机差一截，只要没把方案选反，这门课还能用。hostInstRate 大约 3×10⁵。真机上 1 秒的程序（2GHz、IPC=1）大约 2×10⁹ 条指令，o3 要仿好几个小时，所以才划 ROI、才把样本缩小。
1
「模拟器误差 20% 所以没用。」用你的数据反驳或支持，分开写绝对值和排序。
2
hostInstRate 大约 3×10⁵。一个真机上跑 1 秒的程序（2GHz、IPC=1），o3 要仿多久？
3
「限制样本数」和 --maxinsts N 有什么区别？哪一种更容易得出错误结论？
4
ROI 不含权重初始化。一个需要预热才起效的大 Cache，这样划会不会对它不公平？你怎么改？

## Slide 21
实验一 操作步骤
交什么
表、图、声明、CSV
交表、图，外加一段不超过 300 字的模型选择声明。
1
任务 1～5 的全部表格和图。图要有坐标轴标签和单位。
2
每一问的回答都指向你自己跑出来的数。
3
不超过 300 字的模型选择声明：用哪个模型、为什么、什么情况下它会误导你。
4
results/ 下你生成的 CSV。
声明里写：后面用哪个模型，你凭任务 4 的哪一列这么定，以及换到 pchase 这类程序时它会在哪选错。
※
分析质量占 40%，跑通占 30%。一张没有解释的满表，低于一张把机制说清楚的三点图。