## Slide 1
实验 2 | 计算机系统综合设计实验
存储层次设计空间探索
要交的决定：面积花在更大的 L1D、更高的相联度、更大的块，还是 L2。 每一页只干一步。小于 0.1% 写成「没有差异」。
计算机系统综合设计实验 · 4 学时 · 按指导书操作

## Slide 2
实验二 操作步骤
今天按这个顺序做
最后交一份配置提案
一次改一个参数。最后交你的配置，每个参数都写为什么不选旁边那个。
顺序 | 做什么 | 分钟 | 做完要有
1 | 扫 L1D 容量，再关一次延迟模型 | 40 | lab2_size.csv、两条曲线
2 ★ | 相联度 × LRU / Random | 50 | assoc.csv 和 repl.csv
3 ★ | 块大小；16B 崩了用实验验证 | 40 | lab2_line.csv
4 | 只改 MSHR 个数 | 25 | lab2_mshr.csv
5 | 只改 L2 容量 | 25 | lab2_l2.csv
6 ★ | 四个维度各选一个值，必须实测 | 40 | 不超过 400 字的提案
!
论证流量看 l1d_mshr_mpki，不要拿 l1d_miss_rate 下结论。

## Slide 3
实验二 操作步骤
还没有 qnn 就先编译
实验一编过就可以跳过
仓库里没有可执行文件。缺了就按这几行编，有了就跳过。
cd ~/cssys
test -x gem5/build/RISCV/gem5.opt || (cd gem5 && scons build/RISCV/gem5.opt -j8)
cd bench && make && cd ..
ls gem5/build/RISCV/gem5.opt bench/bin/riscv/qnn bench/bin/riscv/pchase
make 一次编出 qnn、gemm、pchase、branchy、stream。gem5 第一次是全量编译，要几十分钟；已经有 gem5.opt 就不要重编。本次还要用 pchase 和 stream。

## Slide 4
实验二 操作步骤
命令怎么写
基线就是这一行，相对基线都相对它
后面说「相对基线」，都是相对这一行默认配置，不要自己换基准。
cd ~/cssys && export GEM5_BIN=$PWD/gem5/build/RISCV/gem5.opt
# 基线：--cpu o3 --l1d-size 32kB --l1d-assoc 2 --l1d-mshrs 4
# --cacheline 64 --l2-size 256kB
参数 | 这次会动它
--l1d-size | 容量，必须让组数是 2 的幂
--l1d-assoc / --l1d-repl | 相联度；lru random fifo rrip …
--l1d-mshrs | MSHR 个数
--cacheline | 块大小，L1I / L1D / L2 一起变
--l2-size | L2 容量
--auto-latency on¦off | 命中延迟是否随容量涨

## Slide 5
实验二 操作步骤
任务 1 · 40 分钟 · 先跑
容量：找到那个拐点
只改 L1D 容量，从 8kB 扫到 256kB，看周期在哪一档最少。
python3 framework/sweep.py --name lab2_size \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3" \
--vary l1d-size=8kB,16kB,32kB,64kB,128kB,256kB --jobs 6
python3 framework/report.py results/lab2_size.csv \
cycles ipc l1d_miss_rate l1d_mpki l1d_mshr_mpki l1d_mlp
1
图：横轴容量用对数刻度，纵轴画周期数。
默认开着 auto-latency：以 32kB / 3 周期为基准，容量每翻一番，命中延迟 +1。8kB 到 64kB 时装不下约 98KB 的 w1，失效几乎不变，多付的只有延迟，所以 Cache 变大反而变慢。128kB 才装得下，曲线在这里拐。

## Slide 6
实验二 操作步骤
任务 1 · 填表
重点看 mshr_mpki，不是 miss_rate
填周期和 mshr_mpki。变大反而变慢的那一段，先看失效有没有变。
容量 | 周期数 | IPC | miss_rate | mpki | mshr_mpki
8kB |  |  |  |  | 
16kB |  |  |  |  | 
32kB 基线 |  |  |  |  | 
64kB |  |  |  |  | 
128kB |  |  |  |  | 
256kB |  |  |  |  | 
报告里要回答
1
周期最少的是哪一档？比 32kB 快多少？
2
8kB→64kB 周期往上走。这一段 mshr_mpki 变了吗？收益是什么，代价是什么？
3
128kB 处发生了什么突变？用工作集大小解释。
4
256kB 又变慢了。为什么？

## Slide 7
实验二 操作步骤
任务 1（b）· 关掉延迟模型再跑
两条曲线画在同一张图上
同一组容量再跑一遍，只是关掉「越大越慢」的延迟。看你会不会选错。
python3 framework/sweep.py --name lab2_size_nolat \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3 --auto-latency off" \
--vary l1d-size=8kB,16kB,32kB,64kB,128kB,256kB --jobs 6
报告里要回答
1
关掉之后曲线是什么形状？只看这条曲线，你会选多大？
2
开、关两条里，哪一条更接近真实芯片？为什么？
3
模拟器没建模的东西，会以什么方式进到你的结论里？
关掉 auto-latency 之后，容量变大没有延迟惩罚，曲线往往会一路往上。真实芯片里大 Cache 更慢。这条没建模的代价，会直接变成你选出来的「最优容量」。

## Slide 8
实验二 操作步骤
任务 2 · 50 分钟 · ★★ · 先跑
相联度：先别套课本
容量和相联度一起扫。重点看 64kB：路数变多，失效是不是变少。
python3 framework/sweep.py --name lab2_assoc \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3" \
--vary l1d-size=32kB,64kB,128kB --vary l1d-assoc=1,2,4,8 --jobs 12
python3 framework/report.py results/lab2_assoc.csv \
cycles ipc l1d_miss_rate l1d_mshr_mpki
课本说相联度越高，冲突失效越少。3C 模型这句话的前提是：替换策略不会制造新的失效。qnn 把约 98KB 的 w1 从头扫到尾再扫一遍。64kB 的 LRU 扫回开头时，留着的是刚用过的尾部，马上要用的开头已经被踢掉了。

## Slide 9
实验二 操作步骤
任务 2 · 填 mshr_mpki
重点看 64kB 那一行
把 64kB 那一行和课本对照：相联度高，冲突失效应该更少。
容量 | 1 路 | 2 路 | 4 路 | 8 路
32kB |  |  |  | 
64kB |  |  |  | 
128kB |  |  |  | 
报告里要回答
1
64kB 时，1 路的失效比 2/4/8 路少还是多？符合「相联度越高冲突越少」吗？
2
3C 说提高相联度只会减少冲突失效。你的数据和它矛盾吗？这句话隐含了什么前提？

## Slide 10
实验二 操作步骤
任务 2（b）· 换成随机替换
1 路时 LRU 和 Random 必须相同
64kB 上把 LRU 换成随机。先看 1 路两列是不是完全一样。
python3 framework/sweep.py --name lab2_repl \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3 --l1d-size 64kB" \
--vary l1d-assoc=1,2,4,8 --vary l1d-repl=lru,random --jobs 8
相联度 | LRU mshr_mpki | LRU 周期 | Random mshr_mpki | Random 周期
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
!
1 路两列不一样：配置错了，先排查再往下做。

## Slide 11
实验二 操作步骤
任务 2（b）· 写进报告
解释 LRU 为什么会输
说明 qnn 这种从头扫到尾的访问，为什么 LRU 会比随机更差。
1 路没有选择，LRU 和 Random 必须相同，这是自检。Random 不记得「最近用过谁」，循环扫描时不会专踢马上要用的那一段，所以相联度提高时失效可以单调下降。LRU 在这种访问上会输。真实 L1 很少用课本上的完美 LRU。
报告里要回答
1
Random 下，相联度提高时失效单调下降吗？LRU 呢？
2
dot_i8(w1[j], xbuf, 784) 一次扫过多长？每个样本把约 98KB 的 w1 从头扫到尾，再扫一遍。64KB 的 Cache 用 LRU，扫回开头时留着的是哪一段？马上要用的是哪一段？
3
什么样的访问模式不该用 LRU？查一张真实处理器的 L1 替换策略，为什么不是课本上的 LRU？

## Slide 12
实验二 操作步骤
任务 3（a）· 先填预测，再跑
块大小：预测列不许看结果
先按「总字节数不变」把失效数算出来，再跑 16B 到 256B。
块大小 | 预测每样本失效 | 预测 mshr_mpki | 实测 mshr_mpki | 误差
16B |  |  |  | 
32B |  |  |  | 
64B |  |  |  | 
128B |  |  |  | 
256B |  |  |  | 
预测：每样本失效 ≈ 100.7KB ÷ 块大小；mshr_mpki ≈ 该数 × 8 ÷ 5.8M × 1000。
python3 framework/sweep.py --name lab2_line \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3" --vary cacheline=16,32,64,128,256 --jobs 5

## Slide 13
实验二 操作步骤
任务 3（a）（b）· 写进报告
失效降了，周期为什么不跟着降
对一下预测和实测，再解释失效降了十几倍、周期为什么没跟着降。
报告里要回答
1
预测准吗？误差多少？块大小翻倍时 mshr_mpki 是什么规律？总字节数变了吗？
2
失效数从 16B 到 256B 降了约 16 倍，周期降了几倍？为什么不成比例？
接着填性能
块大小 | 周期数 | IPC | mshr_mpki | l1d_mlp
16B |  |  |  | 
32B |  |  |  | 
64B |  |  |  | 
128B |  |  |  | 
256B |  |  |  | 

## Slide 14
实验二 操作步骤
任务 3 · 16B 特别慢，先验证假设
假设：MSHR 不够。先跑再下结论
16B 特别慢。先假设是 MSHR 不够，把 MSHR 加大再跑来验证。
失效次数随块变大而下降，是因为搬运的总字节数差不多、每次搬得更多。16B 特别慢，先别当成「MSHR 不够」写进报告。把 MSHR 加到 16、64，若周期几乎不动、blockedCycles::no_mshrs 也接近 0，假设就被否定，再去查取指。
python3 framework/sweep.py --name lab2_line_mshr \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3" \
--vary cacheline=16,32,64 --vary l1d-mshrs=4,16,64 --jobs 9
grep 'dcache.blockedCycles::no_mshrs' \
out/sweeps/lab2_line_mshr/*/stats.txt
报告里要回答
1
这个假设成立吗？不成立的话，错在哪？

## Slide 15
实验二 操作步骤
任务 3 · 假设被否定之后
去查取指，不要把取指缓冲当成 bug
MSHR 解释不了，就去查取指停了多少拍。块变小会拖垮取指。
grep -E 'fetch.cacheLines|icacheStallCycles|cpu.numCycles ' \
out/sweeps/lab2_line/p000_cacheline-16/stats.txt
取指缓冲是 min(64, cacheline)：一次只能从一个已经取回来的块里取指令。块变成 16B，取指就要更频繁地重新访问 I-Cache。这是数据 Cache 的参数把取指拖垮了，不是 MSHR 不够。blockedCycles::no_mshrs 若接近 0，MSHR 假设就不成立。
报告里要回答
1
16B 的 icacheStallCycles 占总周期的百分之几？和 64B 比。
2
取指缓冲是 min(64, cacheline)。块变小，取指就要更频繁地重新访问 I-Cache。用这个解释 16B 的崩塌。

## Slide 16
实验二 操作步骤
任务 3 · 换一个没有空间局部性的负载
qnn 偏爱大块，不代表块可以无限大
qnn 是顺序扫描。换 pchase，看大块还是不是更快。
python3 framework/sweep.py --name lab2_line_pchase \
--bench pchase --bench-args "256 200000 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3" \
--vary l1d-size=32kB,128kB --vary cacheline=64,256 --jobs 4
报告里要回答
1
pchase 上 256B 比 64B 更快还是更慢？32kB 和 128kB 两个容量答案一样吗？
2
用「搬进来的字节里有多少被用到」解释 qnn 和 pchase 的差别。
3
pchase 的 l1d_mlp 和 qnn 差很多。下一个地址是从哪来的，能提前算出来吗？
4
多核里块变大还有一个代价，名称是什么？（假共享）
qnn 的 dot_i8 连续扫 784 个字节，搬进来的每个字节都会用到，空间局部性接近 100%，所以偏爱大块。pchase 没有空间局部性，大块是在搬用不到的字节。多核里还有假共享：两个核写同一块的不同字节，整块在核之间来回作废。

## Slide 17
实验二 操作步骤
任务 4 · 25 分钟
MSHR：失效率到底是谁的属性
程序和容量都不动，只改 MSHR 个数，看「失效率」会不会自己变。
python3 framework/sweep.py --name lab2_mshr \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3" --vary l1d-mshrs=1,2,4,8,16 --jobs 5
python3 framework/report.py results/lab2_mshr.csv \
cycles ipc l1d_miss_rate l1d_mshr_mpki l1d_mlp
MSHR | 周期数 | miss_rate | mshr_mpki | mlp
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
16 |  |  |  | 

## Slide 18
实验二 操作步骤
任务 4 · 写进报告
只改了队列深度
对比 miss_rate 和 mshr_mpki，判断再加 MSHR 还划不划算。
好几次访问可以合并进同一个 MSHR。队列一深，miss_rate 就掉，程序却没变。mshr_mpki 计的是真正发出去的请求。对 qnn，MLP 到 4 左右就不再涨，再加 MSHR，周期基本不动。
报告里要回答
1
miss_rate 在 MSHR=1 和 2 之间变了多少？mshr_mpki 变了吗？
2
程序、数据、容量都没变，失效率变了十几倍。失效率是什么的属性？
3
MSHR 从 4 加到 16，性能有提升吗？看 l1d_mlp 停在多少。
4
对 qnn，再加 MSHR 划算吗？什么样的负载才需要更多 MSHR？

## Slide 19
实验二 操作步骤
任务 5 · 25 分钟
L2：钱该花在哪一级
只把 L2 从 128kB 加到 2MB，看周期和 DRAM 流量动不动。
python3 framework/sweep.py --name lab2_l2 \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3" \
--vary l2-size=128kB,256kB,512kB,1MB,2MB --jobs 5
python3 framework/report.py results/lab2_l2.csv \
cycles ipc l2_miss_rate l2_accesses dram_bytes
报告里要回答
1
L2 从 128kB 加到 2MB，性能变好还是变坏？幅度多少？
2
dram_bytes 是多大？相对 ROI 里大约 160 万次访存，占多少？
3
对 qnn，L2 起作用了吗？这块面积你会挪去干什么？
4
什么样的负载会让 L2 变得重要？

## Slide 20
实验二 操作步骤
任务 6 · 40 分钟 · ★交付物
四个维度各选一个，必须实测
四个旋钮各定一个值，这个点必须自己跑，不能靠单维结果相加。
1
四个维度：l1d-size、l1d-assoc、cacheline、l2-size。不能只靠前面的单维扫描外推。
2
提案里写：配置、相对基线的加速比、为什么不选另一个值。
python3 framework/sweep.py --name lab2_final \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3 --l1d-size ??? --l1d-assoc ??? \
--cacheline ??? --l2-size ???" \
--vary l1d-repl=lru,random --jobs 2
报告里要回答
1
实测和单维外推一致吗？不一致就举出一对互相影响的参数。
块大小会牵动取指，相联度会牵动 LRU 那件事，容量会牵动命中延迟。四个单维扫描的最优点叠在一起，常常不是一起跑的结果。提案那个点得自己跑一遍。

## Slide 21
实验二 操作步骤
任务 6 · 用另一个负载验一次
结论翻转了就要写进去
用 pchase 再跑你的配置。结论翻了，就写进提案，不要藏。
python3 framework/sweep.py --name lab2_final_x \
--bench pchase --bench-args "256 200000 <学号后四位>" \
--base "<你的配置>" \
--vary l1d-size=32kB,<你选的容量> --jobs 2
换到 pchase 或 stream，工作集和局部性都变了，你在 qnn 上选出的容量、块大小可以整个翻过来。翻了就写进提案，这是提案的一部分，不是失败。
※
评分看论证站不站得住。次优但把权衡讲清楚，高于碰巧选对但说不出理由。

## Slide 22
实验二 操作步骤
思考题里还要再跑的两条
写进报告，不是现在的主线
一条看最优容量跟不跟延迟参数走，一条看论文里的替换策略是否兑现。
python3 framework/sweep.py --name lab2_latsens \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" --base "--cpu o3" \
--vary l1d-size=8kB,32kB,128kB,256kB --vary l1-latency=2,3,5 --jobs 12
python3 framework/sweep.py --name lab2_replfam \
--bench qnn --bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3 --l1d-size 64kB --l1d-assoc 4" \
--vary l1d-repl=lru,random,fifo,nru,rrip,brrip --jobs 6
1
思考题其余三问按指导书写：单一指标、ROI 预热、625 个点穷举要多久。
2
RRIP 的实测和论文不符时，不许写成「所以没用」，也不许无视实测照抄论文。

## Slide 23
实验二 操作步骤
交什么
三张图 + 400 字提案
交三张图和一份不超过 400 字的配置提案，每个维度都要说为什么不选别的。
1
任务 1～6 的全部表格。
2
至少三张图：容量（延迟模型开/关两条）、相联度×替换策略、块大小。
3
配置提案不超过 400 字：四个取值、加速比、每个维度为什么不选别的。
4
results/ 下全部 CSV。
※
机制分析 45%（任务 2 和 3 占一大半），方法学 15%，提案 15%，数据 15%，规范 10%。