## Slide 1
实验 4 | 计算机系统综合设计实验
乱序执行与分支预测
要交的决定：对 qnn，核里面哪一项才是瓶颈。 带上实验三思考题第 6 题的预测。小于 0.1% 写成「没有差异」。
计算机系统综合设计实验 · 4 学时 · 按指导书操作

## Slide 2
实验四 操作步骤
今天按这个顺序做
任务 4 的对照组不做就判 0
先看加宽把瓶颈搬到哪，再换数据和预测器，最后用手算去对实测。
顺序 | 做什么 | 分钟 | 做完要有
1 | 宽度 1/2/4/8，先写预测再跑 | 15 | lab4_width.csv
2 ★ | 先加 ROB，再加 LQ，最后加 IQ | 40 | 瓶颈迁移图
3 ★ | 先在 qnn 上换预测器，再跑 branchy | 25 | 三张 mode 的表
4 ★★ | 手算误预测率，再和实测对质 | 35 | 手推表 + 对照组
5 | 宽度 × local/tage | 20 | lab4_wxbp.csv
6 | 只改 BTB 表项 | 10 | lab4_btb.csv
7 ★ | 有效的资源一次加满 | 15 | 交付物那张表

## Slide 3
实验四 操作步骤
还没有 qnn 就先编译
实验一编过就可以跳过
仓库里没有可执行文件。本次还要用 branchy，make 会一起编出来。
cd ~/cssys
test -x gem5/build/RISCV/gem5.opt || (cd gem5 && scons build/RISCV/gem5.opt -j8)
cd bench && make && cd ..
ls gem5/build/RISCV/gem5.opt bench/bin/riscv/qnn bench/bin/riscv/branchy
make 一次编出 qnn、gemm、pchase、branchy、stream。gem5 第一次是全量编译，要几十分钟；已经有 gem5.opt 就不要重编。本次不改 gem5 源码。

## Slide 4
实验四 操作步骤
不加参数时就是这套基线
后面每张表的「基线」都是它
不加参数就是这套默认值。后面说「加了 ROB」都是相对它。
参数 | 默认 | 本次怎么动
--width | 8 | 同时改取指/译码/重命名/发射/提交
--rob / --iq | 192 / 64 | ROB、发射队列
--lq / --sq | 32 / 32 | Load 队列 / Store 队列
--int-regs | 256 | 物理整数寄存器
--bp | tournament | local bimode tournament tage ltage tage_sc_l
--btb-entries | 4096 | BTB 表项
!
local 里面没有局部历史，就是一张按 PC 索引的 2 bit 计数器。任务 4 用的就是它。不要写「ROB 没用」。
ROB、IQ、LQ 谁的 FullEvents 不是 0，瓶颈就在谁。全是 0 说明没被表满堵住。

## Slide 5
实验四 操作步骤
任务 1 · 先填预测，再跑
宽度 1 → 8
只改发射宽度。先猜 IPC 能涨几倍、哪张表会满，再跑。
问题 | 你的预测
宽度 1→8，IPC 大约能涨几倍？ | 
宽度为 1 时，哪张表会满？ | 
宽度为 8 时，哪张表会满？ | 
l1d_mlp 会怎么变？为什么？ | 
python3 framework/sweep.py --name lab4_width --bench qnn \
--bench-args "8 <学号后四位>" --base "--cpu o3" \
--vary width=1,2,4,8 --jobs 4
python3 framework/report.py results/lab4_width.csv cycles ipc \
rob_full_events iq_full_events lq_full_events sq_full_events \
l1d_mlp load_to_use squash_ratio

## Slide 6
实验四 操作步骤
任务 1 · 写进报告
宽度涨了 8 倍，IPC 没有涨 8 倍
对照 FullEvents，说清宽度从 1 加到 8，瓶颈从哪搬到了哪。
宽度为 1 时四张表的 FullEvents 都是 0：每拍只放进一条指令，表永远装不满，瓶颈就是宽度自己。加到 8 之后表开始满，真正买到的是同时在飞的 load，也就是 l1d_mlp，不是 8 倍的 IPC。
报告里要回答
1
IPC 涨了几倍？少掉的那部分去哪了？
2
宽度 1 时四张表的 FullEvents 全是 0，说明什么？rename 没被表满堵住，那它被什么堵着？
3
l1d_mlp 从宽度 1 到 8 涨了多少倍？和 IPC 的涨幅放一起：加宽度真正买到的是什么？
4
用一句话写：宽度从 1 加到 8，瓶颈从哪里搬到了哪里。
※
--width 1 大约要 1 分钟，不是卡死。模拟器的快慢和被模拟机器的快慢是两回事。

## Slide 7
实验四 操作步骤
任务 2a · 10 分钟
先加 ROB。先写预测再跑
只加 ROB。看 32 到 128 有没有用，192 再到 384 还有没有用。
python3 framework/sweep.py --name lab4_rob --bench qnn \
--bench-args "8 <学号后四位>" --base "--cpu o3" \
--vary rob=32,64,128,192,384 --jobs 5
python3 framework/report.py results/lab4_rob.csv cycles ipc \
rob_full_events iq_full_events lq_full_events \
l1d_mlp load_to_use
报告里要回答
1
32→128 有没有收益？192→384 呢？比 cycles 的整数，不要看 IPC 的四位小数。
2
192→384 那一行的 rob_full_events 是多少？为什么 384 没有收益？
3
rob 从 64 加到 128：rob_full 下降，iq_full 和 lq_full 变大。瓶颈从 ____ 搬到 ____。
!
别写「ROB 没用」。32→128 有用，192 已够。

## Slide 8
实验四 操作步骤
任务 2b · 10 分钟
再加 LQ
只加 Load 队列。看它和同时在飞的失效条数是不是一条线。
python3 framework/sweep.py --name lab4_lq --bench qnn \
--bench-args "8 <学号后四位>" --base "--cpu o3" \
--vary lq=8,16,32,64,128 --jobs 5
python3 framework/report.py results/lab4_lq.csv cycles ipc \
lq_full_events sq_full_events iq_full_events rob_full_events \
l1d_mlp load_to_use l1d_misses
报告里要回答
1
32→64 省了多少周期，百分之几？64→128 呢？去看 lq_full_events。
2
把 l1d_mlp 和 lq（8 / 16 / 32）画成一条线。长延迟访存冻结的是 ROB 和 LQ。
一次 L1 失效要等几十拍。顺序上这些拍冻结的是 ROB 和 LQ：load 不返回，就一直占着 LQ 的一项，也占着 ROB 里它后面的指令。所以 l1d_mlp 大致不会超过 LQ 的深度。LQ 已经不满之后再加大，周期就不再动。

## Slide 9
实验四 操作步骤
任务 2c · 15 分钟 · ★
加 IQ 之前，base 里必须写 --lq 64
先把 LQ 放开再加 IQ。另外去掉 --lq 64 重跑一次，作为对照。
python3 framework/sweep.py --name lab4_iq --bench qnn \
--bench-args "8 <学号后四位>" --base "--cpu o3 --lq 64" \
--vary iq=16,32,64,128 --jobs 4
python3 framework/report.py results/lab4_iq.csv cycles ipc \
iq_full_events rob_full_events lq_full_events \
l1d_mlp load_to_use
!
去掉 --lq 64 再跑一次，否则 2c 不给分。
报告里要回答
1
iq = 16 / 32 / 64 各省多少？iq = 128 时哪张表的 FullEvents 最大？
2
画出瓶颈迁移：宽度 1 → 宽度 8 → 加 LQ 到 64 → 加 IQ 到 128，现在轮到谁？
3
iq 64→128 只省约 3.7%，但 rob_full 从几十跳到六万多。下一步该加什么？先预测，任务 7 验收。

## Slide 10
实验四 操作步骤
任务 3a · 必须先做这个
在 qnn 上换预测器。先做完再做 3b
先只在 qnn 上换预测器，看省下的周期有没有超过噪声。
python3 framework/sweep.py --name lab4_bp_qnn --bench qnn \
--bench-args "8 <学号后四位>" --base "--cpu o3" \
--vary bp=local,bimode,tournament,tage,ltage --jobs 5
python3 framework/report.py results/lab4_bp_qnn.csv cycles ipc \
bp_committed bp_mispredicts bp_miss_rate bp_mpki squash_ratio
报告里要回答
1
从 local 换到 ltage，省了百分之几？这个数字超过 0.1% 了吗？用一句话写结论。
2
bp_miss_rate 为什么这么低？qnn 的分支长什么样？
!
顺序反过来，你会得到「分支预测器很重要」这种没有前提的结论。任务 3a 整张表都可以在噪声里，要敢于写无差别。

## Slide 11
实验四 操作步骤
任务 3b · 20 分钟
同一份 branchy，三种数据
同一份代码、三种数据，各换一遍预测器。必须先做完 3a。
for m in 0 1 2; do
python3 framework/sweep.py --name lab4_branchy$m --bench branchy \
--bench-args "$m 4096 50" --base "--cpu o3" \
--vary bp=local,bimode,tournament,tage --jobs 4
done
for m in 0 1 2; do
echo "--- mode $m ---"
python3 framework/report.py results/lab4_branchy$m.csv \
insts cycles ipc bp_committed bp_mispredicts \
bp_miss_rate squashed_insts l1d_mpki
done

## Slide 12
实验四 操作步骤
任务 3b · 写进报告
先证明差异不是访存、不是指令数
先用指令数和 L1 失效证明差异来自分支，再解释三种数据。
三种 mode 是同一份代码、三种数据。insts 和 l1d_mpki 差不多，差异才能算在分支预测上。local 只有 PC，没有历史：周期 7 的模式光看 PC 是同一条分支，学不会。带历史的预测器能把这 7 拍分开。mode 1 的数据排过序，分支方向很长一段不变，弱预测器也够。
报告里要回答
1
三种 mode 的 insts 差多少？l1d_mpki 是多少？这两项过关，才能说差异来自分支预测。
2
mode 0 上 local 的误预测率是多少？ROI 里提交了多少条分支，其中多少条是那个 if？用这个拆分解释总误预测率。
3
mode 2 上 local 和另外三个差几倍？local 的输入只有 PC，周期 7 的模式光看 PC 能分开吗？
4
mode 1 上四个都很好。什么样的数据不需要好预测器？「先排序再遍历」能不能当成一种软件优化？

## Slide 13
实验四 操作步骤
任务 4a · 5 分钟 · 不许看数据
先把三个数写进报告
不许看 csv。按课本把 mode 2 的误预测率手算出来，写下来。
!
这三个数写完才允许看 lab4_branchy2.csv。事后补的手推表按 0 分。
两位饱和计数器：强取、弱取、弱不取、强不取。课本默认第 k 次的更新，在第 k+1 次预测之前已经生效。mode 2 每 7 次错几次，先按这个假设手算，再折算到全部已提交分支上。回边分支假设从不猜错。
1
mode 2 上，那条 if 每 7 次错几次？误预测率 = ____%。用指导书 §1.6 你填过的手推表。
2
ROI 里一共提交多少条分支？其中 if 占多少条？（n × iters = ?）
3
假设回边分支从不猜错，折算到全部提交的分支，bp_miss_rate 应当是 ____%。

## Slide 14
实验四 操作步骤
任务 4b · 4c · 对不上就提假设
不许直接选一个信
把手算和实测对上。对不上就写一个能用实验判决的假设。
1
看 lab4_branchy2.csv 里 local 那一行的 bp_miss_rate，和 4a 差几倍？
2
三种可能：你算错了；gem5 错了；模型的某个前提不成立。逐个排除。
3
先排除算错：用 bp_mispredicts ÷ (n × iters) 反算那条 if 自己的误预测率，看是不是一个整数 / 7。
4
预测发生在取指级。更新发生在什么时候？§1.6 那句「第 k 次的更新在第 k+1 次预测前已经生效」，在 8 发射乱序核上凭什么成立？
假设按这个格式写
假设：
可测量的预言：如果假设成立，那么当我 ____ 时，____ 应当 ____
如果观测到 ____，则假设被否定
预测在取指、更新在提交。核越宽，同一条分支同时在飞的越多。能改变这个数的参数就是宽度。

## Slide 15
实验四 操作步骤
任务 4d · 判决实验 + 对照组
没有 mode 0 那一组，任务 4 判 0
用宽度当旋钮做判决。mode 0 那组是对照，没有就判 0。
mode 2 有规律，窄机器若因为在飞的分支更少而更新得及，误预测率应该更低。mode 0 是随机的，没有规律可学。没有这组对照，你只能说「窄机器预测更准」，排除不了「窄机器天生更准」这种平凡解释。
python3 framework/sweep.py --name lab4_lag --bench branchy \
--bench-args "2 4096 50" --base "--cpu o3 --bp local" \
--vary width=1,2,3,4,6,8 --jobs 6
python3 framework/sweep.py --name lab4_lag0 --bench branchy \
--bench-args "0 4096 50" --base "--cpu o3 --bp local" \
--vary width=1,2,3,4,6,8 --jobs 6
report 的列：cycles ipc bp_committed bp_mispredicts bp_miss_rate squashed_insts squash_ratio。对照组至少看 bp_mispredicts 和 bp_miss_rate。

## Slide 16
实验四 操作步骤
任务 4d · 写进报告
变宽了，程序反而变慢
把误预测率折成 k/7，并解释为什么机器变宽、程序会变慢。
核变宽，每拍能做的指令多了，猜错一次扔掉的也多了。squashed_insts 跟着宽度涨。更新又来不及，bp_miss_rate 也涨。两笔加起来可以盖过变宽带来的吞吐，程序就变慢了。写代价时看 squashed_insts。
报告里要回答
1
判决组的 bp_miss_rate 折算到那条 if（除掉其它分支的占比），写成 k/7。width=1 时和你 4a 的 k 对上了吗？
2
对照组各宽度之间的差异有没有超过 0.1%？写满三句：这说明了什么。
3
判决组从 width=2 到 width=4，周期发生了什么？用 bp_miss_rate 和 squashed_insts 解释：宽度买到了什么，又赔掉了什么？哪个宽度最快？
4
width=8 时 squash_ratio 是多少？写成：每提交 1 条指令，就有 ___ 条被扔掉。

## Slide 17
实验四 操作步骤
任务 4e · 5 分钟
去源码里找更新发生在哪
打开 gem5 的更新函数，确认计数器是在提交时改的，不是猜错时改的。
sed -n '/^LocalBP::update/,/^}/p' gem5/src/cpu/pred/2bit_local.cc
猜错时执行级立刻 squash，这时会调一次 update，但 squashed 为真就直接 return，计数器不动。真正改计数器是在提交正确的分支时。所以更新点在提交，不在执行。这就是 4c 那个假设的源码形态。
报告里要回答
1
if (squashed) return; 是在什么场合进来的？分支在执行级判出错，立刻 squash，这时会调一次 update。
2
猜错时什么都不改，那计数器到底在什么时刻被改？在 gem5/src/cpu/o3/commit.cc 里搜 branchPred。
3
把 4c 的假设改写成一句关于这段源码的话。报告最后一句用这个格式：课本假设 ____；在 ____ 的机器上不成立，因为 ____；实测误预测率从 ____ 变成 ____。

## Slide 18
实验四 操作步骤
任务 5 · 20 分钟
宽度 × 预测器。负载是 mode 0
随机数据上把宽度和预测器一起扫，看加宽买到的加速是不是一样多。
python3 framework/sweep.py --name lab4_wxbp --bench branchy \
--bench-args "0 4096 50" --base "--cpu o3" \
--vary width=1,2,4,8 --vary bp=local,tage --jobs 8
python3 framework/report.py results/lab4_wxbp.csv cycles ipc \
bp_mispredicts bp_miss_rate squashed_insts squash_ratio
报告里要回答
1
local 和 tage 在宽度 1→8 上的加速比各是多少？同样加宽 8 倍，为什么买到的不一样多？
2
这里的 bp_miss_rate 随宽度基本不变，任务 4d 的判决组却变。为什么？变的是 squashed_insts。
3
宽度每翻一倍，squashed_insts 大约变成几倍？这对「要不要做 16 发射」意味着什么？
4
已经决定做到 8 发射，预测器的预算该跟着涨，还是可以不动？

## Slide 19
实验四 操作步骤
任务 6 · 10 分钟
BTB：另一半问题
方向预测器不动，只改 BTB 大小，找「够用即止」的那个拐点。
python3 framework/sweep.py --name lab4_btb --bench qnn \
--bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3 --bp tournament" \
--vary btb-entries=8,32,128,512,4096 --jobs 5
python3 framework/report.py results/lab4_btb.csv cycles ipc \
bp_mispredicts bp_miss_predictor bp_miss_btb btb_hit_rate
报告里要回答
1
BTB=8 时，bp_miss_btb 占 bp_mispredicts 的几成？BTB=32 时呢？
2
BTB 从 32 加到 4096，bp_miss_btb 少了多少，周期少了多少？拐点在哪？
3
用这个拐点反推 qnn 的 ROI 里有多少条静态分支，再去 bench/src/qnn.c 里数。

## Slide 20
实验四 操作步骤
任务 7 · 15 分钟 · ★交付物
先预测提升百分之几，再跑
把今天觉得有用的资源一次加满。先写预测的提升，再跑。
python3 framework/sweep.py --name lab4_allin --bench qnn \
--bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu o3 --width 8 --rob 384 --iq 128 \
--lq 128 --sq 64 --int-regs 512 --bp tage_sc_l" \
--vary l1d-size=32kB --jobs 1
python3 framework/report.py results/lab4_allin.csv cycles ipc \
rob_full_events iq_full_events lq_full_events sq_full_events \
bp_miss_rate l1d_mlp load_to_use squash_ratio
一项一项加的时候，收益总被下一张满的表截住。全加上去，多半还是从一张表满换成另一张表满。qnn 那 580 万条指令一条没少。再快一截，得少发指令，实验五做的就是这个。

## Slide 21
实验四 操作步骤
任务 7 · 这张表就是本次要交的
最后一行回答：再快一倍只能靠什么
填这张表。最后一句回答：资源加满之后，再快一倍只能靠什么。
花在哪 | qnn 上的收益 | branchy 上的收益 | 你的判断
宽度 1→8 |  |  | 
ROB 192→384 |  | 不必测 | 
LQ 32→64 |  | 不必测 | 
IQ 64→128 |  | 不必测 | 
local→tage_sc_l |  |  | 
全加 |  |  | 
报告里要回答
1
相对什么都不加的 --cpu o3，实际提升了百分之几？和你的预测差多少？
2
哪张表的 FullEvents 最大？钱花光之后瓶颈是谁？
3
这些「加资源」已经见顶。再快一倍只能靠什么？这就是实验五要做的事。

## Slide 22
实验四 操作步骤
思考题 1 · 回收实验三
其余五问按指导书写，第 6 题留给实验五
用 timing 重跑实验三的替换策略，看排名按失效和按周期是不是一回事。
python3 framework/sweep.py --name lab4_l3timing --bench qnn \
--bench-args "8 <学号后四位>" \
--base "--cpu timing --l1d-size 64kB --l1d-assoc 4" \
--vary l1d-repl=lru,mru,random,lfu,bip --jobs 5
python3 framework/report.py results/lab4_l3timing.csv \
cycles ipc l1d_misses l1d_mshr_misses l1d_mlp
报告里要回答
1
按失效数排名变了没有？按周期数排名呢？周期差超过 0.1% 了吗？l1d_mlp 为什么是这个值？
2
用一句话：「哪个策略更好」和「换策略值不值得」，分别由谁决定？

## Slide 23
实验四 操作步骤
交什么
手推表、对照组、迁移图，缺一就丢该题
必须交动手前的手推表、mode 0 对照，以及「变宽反而变慢」的解释。
内容 | 分
任务 1+2 的预测、实测、瓶颈迁移图 | 25
任务 3 三 mode + insts / l1d_mpki 对照 | 15
任务 4：手推 → 对质 → 假设 → 判决 → 源码 | 30
任务 5/6/7，含任务 7 那张表 | 20
思考题 | 10
!
禁止：写 ROB 没有用；把 <0.1% 当结论；不报任务 3a 就说预测器很重要；用 bp_miss_rate 论证代价（代价看 squashed_insts）。