## Slide 1
实验 5 | 计算机系统综合设计实验
软硬件协同 I：自定义指令
要交的决定：加上 dotp8 之后，程序快几倍。 gem5 只安排编译一次，约 7 分钟。编译开始就去做任务 4，不要干等。
计算机系统综合设计实验 · 4 学时 · 按指导书操作

## Slide 2
实验五 操作步骤
今天按这个顺序做
checksum 对不上，后面全部不算
先把指令数算死，再改译码器。编译的 7 分钟用来写 C，不要干等。
顺序 | 做什么 | 分钟 | 做完要有
1 ★ | 先算账：指令数预测到个位 | 15 | 动手前写下的那个数
2 | 在 decoder.isa 里找空 opcode | 15 | custom-0 的两个编码
3 | 写译码器，开始编译 | 40 | scons 通过
4 | 与编译并行：改 DOTP8_ACC==9 | 30 | 反汇编 + may_alias 的 diff
5 ★ | 七个二进制的 checksum | 5 | 七行逐位相同
6 ★★ | 主表、延迟扫描、66 字节 | 55 | 三组单变量对照
7 ★ | 回答硬件团队的三个问题 | 20 | 三张表
!
0xNNNN 换成学号后四位。小于 0.1% 写成没有差异。该逐位相同的地方差 1 个周期就是错。和别人只比比值，不比绝对值。

## Slide 3
实验五 操作步骤
基线 qnn 还没有就先编
有了就不要重编它
仓库里没有 bench/bin/riscv/qnn。没有 gem5.opt 时，后面的 scons 是全量。
cd ~/cssys
test -x gem5/build/RISCV/gem5.opt || (cd gem5 && scons build/RISCV/gem5.opt -j8)
test -x bench/bin/riscv/qnn || (cd bench && make && cd ..)
ls gem5/build/RISCV/gem5.opt bench/bin/riscv/qnn
make 只编标量基线。dotp8 那六个对照在任务 3 编译开始之后再 make dotp8。qnn 的 md5 从这一步记下来，后面变了就是改错文件了。没有 gem5.opt 时，scons 要几十分钟，不是指导书里那 7 分钟。

## Slide 4
实验五 操作步骤
只改两个文件
基线 qnn 一个字节都不许动
只改译码器和 qnn.c 里 ACC==9 那一支。基线 qnn 的 md5 不能变。
1
gem5/src/arch/riscv/isa/decoder.isa ：任务 3 加约 12 行。先备份。
2
bench/src/qnn.c ：只改 #elif DOTP8_ACC == 9 那个分支。
3
编完做 md5sum bench/bin/riscv/qnn ，和实验一的记录对一下。变了就是改错文件了。
cp gem5/src/arch/riscv/isa/decoder.isa \
gem5/src/arch/riscv/isa/decoder.isa.bak
cd bench && make dotp8 && make dotp8my && cd ..
cd gem5 && time scons build/RISCV/gem5.opt -j8 && cd ..
性能测量一律 --cpu o3 --dotp8-lat 3。--dotp8-lat 只对 o3 有效，atomic / timing 眼里每条指令都是 1 拍。
decoder.isa 是所有 CPU 共用的，改一处，atomic 和 o3 都认识这条指令。但延迟只有 o3 有功能单元的概念。checksum 用 atomic 是为了快，性能必须用 o3，否则每条指令都是 1 拍，延迟扫描没有意义。

## Slide 5
实验五 操作步骤
六个对照，三组单变量
认不出这三组，任务 6 拿不到高分
这六个二进制每次只差一个变量：累加器个数，或者循环体字节数。
二进制 | 宏 | 累加器 | 展开 | 拿它和谁比
qnn | 标量基线 | 1 | 无 | 一切的分母
qnn_dotp8my | DOTP8_ACC=9 你写的 | 你定 | 你定 | 你自己的实现
qnn_dotp8 | ACC=1 | 1 | 无 | 主表、延迟
qnn_dotp8u4 | ACC=1 展开 4 | 1 | 4× | 对 x4：只差累加器个数
qnn_dotp8x2 | ACC=2 | 2 | 2× | 延迟扫描
qnn_dotp8x4 | ACC=4 | 4 | 4× 共 66B | 对 x4c：只差 6 字节
qnn_dotp8x4c | ACC=4 紧凑 | 4 | 4× 共 60B | 对 x4
展开、累加器个数、循环体跨不跨 64 字节，三件事缠在一起就分不清谁在起作用。u4 和 x4 只差累加器个数，x4 和 x4c 只差 6 字节。任务 6 就用这两对。

## Slide 6
实验五 操作步骤
任务 1a · 1b · 先算，不许写代码
内循环占了多少
先反汇编数内循环，再算它占全部指令的百分之几。先不要写代码。
riscv64-linux-gnu-objdump -d --no-show-raw-insn \
bench/bin/riscv/qnn | awk '/<dot_i8>:/{f=1} f{print} f&&/ret/{exit}'
报告里要回答
1
从循环头到回边分支一共几条指令？一次迭代干几次乘加？循环体多少字节？地址间隔就是指令长度，别漏掉最后一条。
2
每个样本的乘加次数 = 784×128 + 128×10 = 101632。8 个样本一共多少次？
3
内循环一共贡献多少条指令？实验四基线 insts 是 5801400。内循环占百分之几？
4
Amdahl 上界：内循环变成 0 条指令，指令数最多降到几分之一？
784×128 + 128×10 = 101632 次乘加，乘 8 个样本。基线内循环大约 7 条指令做 1 次乘加，所以内循环占掉 ROI 里绝大部分指令。dotp8 一条顶 8 次乘加。指令数的上界现在就能算死，周期数不会按同样的比例降。

## Slide 7
实验五 操作步骤
任务 1c · ★ 这个数会被逐条验收
写在纸上，签个名，再往下做
预测改写后的总指令数，精确到条。写在纸上再往下做。
1
假设改写后的循环体条数和基线一样，只是每次迭代干 8 次乘加。
2
预测总指令数 = 非循环部分 + 新迭代数 × 每迭代条数。
3
非循环部分 = 5801400 − 你第 4 问的内循环指令数。
4
再预测一个你多半会猜错的数：周期数会降到几分之一。签名。任务 6a 验收。
!
预测可以精确到个位。任务 6a 对不上就回来重算，不要用实测去改预测。
假设改写后仍是「两条 load + 一条运算 + 指针递增 + 回边」，只是每次迭代做 8 次乘加。总指令数 = 非循环部分 + 新的迭代数 × 每迭代条数。非循环部分 = 5801400 − 你算出的内循环指令数。周期数会降到几分之一，这个数多半会猜错，先签名。

## Slide 8
实验五 操作步骤
任务 2 · 15 分钟
找一个空的 opcode
在译码器里找空槽。看清 custom-3 已经被 ROI 那条伪指令占了。
awk 'NR>1 && /^ 0x[0-9a-f]+: /' \
gem5/src/arch/riscv/isa/decoder.isa | head -40
报告里要回答
1
抄下已被占用的 OPCODE5。32 个槽位空了几个？四个 custom 槽位哪几个还空着？
2
custom-3（0x1e）被 M5Op 占了。打开 bench.h 的 ROI_BEGIN，再看 formats/m5ops.isa。m5_reset_stats 和你要加的 dotp8，实现机制差在哪，设计意图差在哪？
3
gem5 占用 custom-3，对「你的二进制能在哪些机器上跑」意味着什么？
4
本次用 custom-0，funct3=0，funct7=0。写在 decode OPCODE5 里的数是 ____，写在 .insn 里的数是 ____。为什么不一样？
custom-3 已被实验一的 ROI 伪指令占了。dotp8 用空着的 custom-0。译码器里的编号和 .insn 里的 opcode 不是同一个数。

## Slide 9
实验五 操作步骤
任务 3a · 写进 decoder.isa
插在 decode OPCODE5 第一个分派前面
在 custom-0 里加 dotp8：8 个 int8 相乘，累加到 rd 原来的值上。
1
按 OPCODE5 的数值顺序放。语义：rd += 8 个 int8 乘积之和，rd 既是源也是目的。
2
先把 Rd 现在的值读出来，再循环 8 次。字节用 (int8_t)(Rs1_ud >> (k*8))，不要用 Rs1_sd。
3
累加用 int64_t。最后写回 Rd。OpClass 写 SimdMultAccOp。
0x02: decode FUNCT3 {
format ROp {
0x0: dotp8({{
/* 读 Rd；8 次取字节、转 int8_t、乘、累加；写回 Rd */
}}, SimdMultAccOp);
}
}

## Slide 10
实验五 操作步骤
任务 3a · 写代码之前先回答
写错就是再等 7 分钟
三个问题答完再编译。编译一开始就去写任务 4 的 C 代码。
报告里要回答
1
为什么必须用 Rs1_ud 再转 int8_t？用 Rs1_sd 做有符号右移会发生什么？
2
局部变量为什么用 int64_t？最坏 8 个 127×(−128)，再乘 98 次迭代，int32 会不会溢出？
3
SimdMultAccOp 如果不写会怎样？用指导书 §1.5 回答。
编译一开始就切到任务 4
cd gem5 && time scons build/RISCV/gem5.opt -j8 2>&1 | tail -5 && cd ..
报错看 decoder.isa 的行号。常见三种：{{ }} 没配对、少逗号、format 的花括号没闭合。第二次增量编译通常 1～2 分钟。
Rs1_ud 是无符号，右移补 0，再转成 int8_t 才得到 −128～127。用有符号右移，高字节的符号位会污染低字节。8 个 127×(−128) 再乘几十次迭代，累加用 int32 会溢出，所以局部变量用 int64_t。不写 SimdMultAccOp，这条指令就进不了乘法功能单元，延迟参数也不起作用。

## Slide 11
实验五 操作步骤
任务 4 · 与编译并行
只改 DOTP8_ACC == 9
只改 ACC==9 那一支，用 DOTP8 宏把内循环换成这条新指令。
1
打开 bench/src/qnn.c，找到 #elif DOTP8_ACC == 9。里面现在是标量循环。
2
改成用文件顶部的 DOTP8(acc, va, vb)。n 是 8 的倍数，不用写尾巴。
3
cd bench && make dotp8my && cd ..
4
参考实现 ACC=1/2/4 你看得见。分不在这几行，在 4b 和 4c。
!
qnn_dotp8my 的 md5 和 qnn 一样：你没改到 == 9 那个分支，它默认就是标量循环。
DOTP8() 用 .insn 让汇编器发出一条它不认识的指令。objdump 印成 .4byte，是因为反汇编器的 opcode 表里还没有 dotp8 这个名字。模拟器认识、汇编器能发出，中间还差工具链那一环。n 是 8 的倍数，不用写尾巴。

## Slide 12
实验五 操作步骤
任务 4b · 把 may_alias 拿掉再编一次
看反汇编，不要信传说
拿掉 may_alias 重编，diff 反汇编。无论有没有差别都要贴进报告。
riscv64-linux-gnu-objdump -d --no-show-raw-insn \
bench/bin/riscv/qnn_dotp8my \
| awk '/<dot_i8>:/{f=1} f{print} f&&/ret/{exit}' > /tmp/with.txt
# 去掉 may_alias，make dotp8my，再导出 /tmp/without.txt
diff /tmp/with.txt /tmp/without.txt
报告里要回答
1
diff 有区别吗？无论有没有，都把结果贴进报告。
2
严格别名是让编译器假设两个指针不重叠，从而重排读写。这个循环里有写吗？没有写，它能从「不重叠」里赚到什么？
3
如果循环里加一条 a[i] = 0，你预期结论会变吗？不必真跑。
※
验证完把 may_alias 加回去。它在语言层面仍然是对的，只是这份代码上看不到后果。

## Slide 13
实验五 操作步骤
任务 4c · 手工拆那条 .4byte
确认寄存器就是 GCC 分配的那三个
把循环里那条 .4byte 拆成字段，核对 rs1、rs2、rd 是不是编译器分配的。
riscv64-linux-gnu-objdump -d --no-show-raw-insn \
bench/bin/riscv/qnn_dotp8my \
| awk '/<dot_i8>:/{f=1} f{print} f&&/ret/{exit}'
报告里要回答
1
把循环体里那个 0xXXXXXXXX 拆成指导书 §1.2 的六个字段，列成表。
2
对照同一段里 ld 用的寄存器，确认 rs1 / rs2 / rd 就是 %1 / %2 / %0。
3
objdump 为什么印 .4byte 而不是 dotp8？汇编器和模拟器都认识了，还差哪一环？

## Slide 14
实验五 操作步骤
任务 5 · 5 分钟 · ★一票否决
七行 checksum 必须逐位相同
七个二进制各跑一次功能。checksum 必须逐位相同，否则不许测性能。
for v in qnn qnn_dotp8my qnn_dotp8 qnn_dotp8u4 \
qnn_dotp8x2 qnn_dotp8x4 qnn_dotp8x4c; do
printf "%-14s " $v
gem5/build/RISCV/gem5.opt --outdir=/tmp/ck framework/cssys_se.py \
--cmd bench/bin/riscv/$v --options "8 0xNNNN" \
--cpu atomic 2>/dev/null | grep checksum
done
!
用 atomic 是因为这里只验正确性。对不上不许往下测。最常见是字节没做有符号扩展，其次是 n/8 写成了 n。报告里必须贴出这七行。没有这七行，全卷作废。
七个二进制做的是同一件计算，checksum 必须逐位相同。算错的加速比没有意义。整数加法满足结合律，拆成多个累加器不改变结果；如果是浮点，结合律不成立，checksum 就会分叉。

## Slide 15
实验五 操作步骤
任务 6a · 15 分钟 · 主表
七个版本都用 --dotp8-lat 3
七个版本都用 3 拍延迟测一遍。先对指令数，再比周期和访存。
for v in qnn qnn_dotp8my qnn_dotp8 qnn_dotp8u4 \
qnn_dotp8x2 qnn_dotp8x4 qnn_dotp8x4c; do
python3 framework/sweep.py --name lab5_$v --bench $v \
--bench-args "8 0xNNNN" \
--base "--cpu o3 --dotp8-lat 3" --jobs 1
done
report 看 insts、cycles、ipc、l1d_mshr_misses，以及取指停顿。
报告里要回答
1
qnn_dotp8 的 insts 和你任务 1c 预测的那条数，一条不差吗？差了就回去重算。
2
陷阱一：指令比和加速比差多少？IPC 从多少掉到多少？7 倍指令是怎么变成大约 3 倍性能的？
3
l1d_mshr_misses 六行各是多少？换了指令集，发到 L2 的访存次数变了吗？
4
rob_full_events 应全是 0。用实验四的判据说这意味着什么。

## Slide 16
实验五 操作步骤
任务 6b · 先看这一对
展开相同，只差累加器个数
u4 和 x4 展开一样，只差几个累加器。看指令少的那个是不是更慢。
版本 | 累加器 | 展开 | 指令数 | 周期数
qnn_dotp8u4 | 1 | 4× | 少 | 
qnn_dotp8x4 | 4 | 4× | 差不多 | 
两个版本展开次数、指令数、访存量都差不多，唯一的差别是累加器个数。单累加器时，下一条 dotp8 必须等上一条写回，周期下界 ≈ 总迭代次数 × lat。多累加器把这条链拆开，硬件延迟才隐藏得住。指令更少的那个，可以更慢。
报告里要回答
1
指令少的那个，跑得快还是慢？慢了百分之几？报告里必须写明唯一的变量是累加器个数。
2
手算 qnn_dotp8 的周期下界：dot_i8 被调用几次（每样本 128+10，共 8 个样本）？两种调用的迭代次数（784/8 和 128/8）分开算。总迭代 × lat = 下界。
3
下界占实测周期的百分之多少？写成：有 ____% 的时间在等上一条 dotp8。

## Slide 17
实验五 操作步骤
任务 6b · 延迟扫描是判决实验
主表的 lat=3 必须和这里逐位相同
把延迟从 1 扫到 8。看单累加器是不是最吃延迟。
for v in qnn_dotp8 qnn_dotp8x2 qnn_dotp8x4c; do
python3 framework/sweep.py --name lab5_lat_$v --bench $v \
--bench-args "8 0xNNNN" --base "--cpu o3" \
--vary dotp8-lat=1,2,3,4,6,8 --jobs 6
python3 framework/report.py results/lab5_lat_$v.csv cycles ipc
done
报告里要回答
1
延迟敏感度 = lat=8 的周期 ÷ lat=1 的周期。三个版本各是多少？为什么单累加器最敏感？
2
看 lat=1 那一行。三个版本的周期应在 5% 以内。写成一句关于软硬件分工的话。
3
lat=1 的物理含义是什么？8 路 int8 乘加树真能一拍算完吗？用 lat=1 报告加速比，你在向谁隐瞒什么？不许只报这个数。

## Slide 18
实验五 操作步骤
任务 6c · 先量循环体字节数
66B 和 60B，其它全部相同
x4 和 x4c 只差 6 个字节。先量循环体，再看它有没有跨过 64 字节边界。
for v in qnn_dotp8x4 qnn_dotp8x4c; do
echo "--- $v ---"
riscv64-linux-gnu-objdump -d --no-show-raw-insn \
bench/bin/riscv/$v \
| awk '/<dot_i8>:/{f=1} f{print} f&&/ret/{exit}'
done
报告里要回答
1
4× 展开的主循环：回边地址 + 指令长度 − 循环头地址。循环头是不是 64 字节对齐？
2
66 字节那个循环，最后一条指令跨过了哪个地址边界？画一张图。
3
主表里这两行：指令少了百分之几，周期少了百分之几，取指停顿差几倍？
4
少 9.8% 的指令换来少约 15.8% 的周期。和陷阱一方向相反，区别在哪？
5
跑得快的那个 LQ 更满。瓶颈原来在哪，解决之后搬到了哪？

## Slide 19
实验五 操作步骤
任务 7 · 问题 1 和 2
每个数都要写来自哪张表哪一列
用今天的表回答硬件：这条指令值不值得做，以及该做成几拍。
口径 | 数值 | 依据
指令数降到几分之一 |  | 
周期数降到几分之一（lat=3） |  | 
差额被什么吃掉 |  | 
发到 L2 的访存次数变化 |  | 
最好的软件比最差的快多少 |  | 
问题 2：硬件说 lat=1 做不到，lat=3 要加一级流水，lat=6 现在就能做。用延迟扫描填下表，从 3 退到 6 损失多少。
软件版本 | lat=1 | lat=3 | lat=6 | 从 3 退到 6
qnn_dotp8 |  |  |  | 
qnn_dotp8x2 |  |  |  | 
qnn_dotp8x4c |  |  |  | 

## Slide 20
实验五 操作步骤
任务 7 · 写进报告的三句话
不许用「应该」「大概」
分软件版本回答延迟该做到几拍，并指出下一步的瓶颈在取数。
软件若用 4 个累加器，延迟从 6 改到 3，周期往往动得很少，那一级流水可以省下来。硬件若只能给 lat=6，软件又写成单累加器，依赖链会把加速吃掉一大块。最快的版本上 l1d_mshr_misses 没变，数据还是靠 ld 取进来的。
报告里要回答
1
软件保证用 4 累加器时，还需要硬件把延迟从 6 降到 3 吗？省下的那级流水可以拿去干什么？
2
硬件只能给 lat=6、软件坚持单累加器，相对基线还有加速比吗？去看数。
3
把上面两问收成一句关于软硬件协同的话，单独成段。
4
最快的版本瓶颈是谁？主表里 l1d_mshr_misses 在所有版本上是同一个数。再加一条 dotp16 能解决这个瓶颈吗？
5
要突破这堵墙，硬件必须有一项 dotp8 没有的能力。是什么？这就是实验六要做的事。

## Slide 21
实验五 操作步骤
交什么
七行 checksum 没有，全卷作废
没有七行相同的 checksum，后面的加速比全部不算。
内容 | 分
任务 1 的算账（含个位预测）+ 任务 2 | 15
译码器 + 三个写之前的问答 + 4b/4c | 20
任务 5 的七行 checksum | 5
任务 6 三个陷阱 | 40
任务 7 三问 | 10
思考题 | 10
!
必须交：动手前的指令数预测、依赖链下界的手算、66/60 字节的边界图、4b 的 diff、全部 CSV 和 decoder.isa 片段。禁止用 lat=1 报加速比而不加说明，禁止只报最好的那个版本。