## Slide 1
实验 7 | 计算机系统综合设计实验
综合设计与答辩
要交的决定：600 A 预算以内，把 qnn 跑到最快，怎么配。 带上实验六思考题 Q6。本次不编译。任务 4 最多跑 20 个仿真点。
计算机系统综合设计实验 · 4 学时 · 按指导书操作

## Slide 2
实验七 操作步骤
今天按这个顺序做
任务 4 的仿真放后台，不要干等
先称重量，再在 600 A 里找最快的配置。任务 4 最多跑 20 个点。
顺序 | 做什么 | 分钟 | 做完要有
1 ★ | 把实验六的配置称一遍，重答 Q6 | 15 | 带单位的那一句
2 | 给纯软件基线称重 | 15 | T / A / E，以及错配的那个部件
3 | 用老师给的单点表，找免费午餐 | 25 | 既省面积又更快的旋钮
4 ★★ | 预算 600 A，最多 20 个点 | 35 | 事前写的搜索策略 + 20 行
5 ★★ | 四个点的对照，不占那 20 个名额 | 15 | 两笔代价
6 | 六个指标各排一次名 | 10 | 至少一对排名反转
7 ★ | 答辩 5 分钟，一页 slide | 30 | 第四问：结论怎么翻车
※
面积只由 config.ini 决定，全班应当逐位相同。时间因种子差大约 1%。面积和同学不同，就 diff 两份 config.ini。

## Slide 3
实验七 操作步骤
本次不编译
用实验六留下的二进制
这四个文件缺一个，就先回去把实验一的 make 和实验六的 make accel 做完。
ls gem5/build/RISCV/gem5.opt bench/bin/riscv/qnn \
bench/bin/riscv/qnn_accel bench/bin/riscv/qnn_accel_b4
本次不重编译。qnn 来自实验一的 make，qnn_accel 和 qnn_accel_b4 来自实验六的 make accel。gem5.opt 必须已经带上加速器，否则 --accel 不认识。

## Slide 4
实验七 操作步骤
秤只有这一个命令
称的是你实际跑出来的那次，不是你以为的配置
area.py 读的是这次输出目录。配置敲错了，它会照实称错的那次。
cd ~/cssys
python3 framework/area.py --model
python3 framework/area.py out/lab7/base --detail
python3 framework/area.py out/sweeps/某次/p*/ --csv > results/mine.csv
1
参数给的是 gem5 的 --outdir，不是 stats.txt。
2
area.py 自动取第 2 个统计块。它警告「没有第二个统计块」：这次数据作废，重跑。
3
报告里每个数字都要能追溯到一个输出目录。种子写在封面上。
面积只看 config.ini，和种子无关，全班应当逐位相同。周期和能量才跟种子走，差 1% 上下是正常的。area.py 称的是这次输出目录里真正跑过的配置，命令行敲错了它会照实报出来。它自动取第 2 个统计块，也就是 ROI。

## Slide 5
实验七 操作步骤
任务 1 · 15 分钟 · 开场就做
把实验六的最终配置称一遍
把实验六那套配置称一遍，看加速器占了多少面积。
gem5/build/RISCV/gem5.opt --outdir=out/lab7/l6 \
framework/cssys_se.py --cmd bench/bin/riscv/qnn_accel \
--options "8 0xNNNN" \
--cpu o3 --accel l2bus --accel-pe 32
python3 framework/area.py out/lab7/l6 --detail
报告里要回答
1
这个系统一共多少 A？加速器占百分之几？
2
你当时说的「两倍面积」换成 A 是多少？多出来的那部分是多少 A？
3
你当时选的那个改动实际要花多少 A？pe 从 32 加到 64 是多 32 个 MAC，一个 MAC 按 1.0 A。再称一遍验证。它占「多出来的面积」的百分之几？

## Slide 6
实验七 操作步骤
任务 1 · 重答实验六 Q6
必须带单位。事后补的按 0 分
用 A 做单位重答「两倍面积用来干什么」。没有单位的预测无法对账。
「两倍面积」没写单位，就没法拿今天的秤去对。pe 从 32 加到 64 只多 32 个 MAC，模型里一个 MAC 是 1.0 A，相对整颗芯片很小。实验六算过：加速器时间降到 0，还剩 CPU 那段，再多装几个加速器也过不去。
报告里要回答
1
「两倍面积」这个说法问题出在哪？真给你那么多面积，能装下几个加速器？装下之后，相对实验六算过的 Amdahl 上界，还能快多少？
2
重答格式：「我选 ___，它要花 ___ A（占基线的 ___%），预计收益 ___×，依据是 ___」。
!
不按当初猜对没有给分。按你现在能不能说清那句预测为什么无法证伪给分。老实写「当初没有单位，所以既不能证实也不能证伪」，高于硬圆一句「我早就想到了」。

## Slide 7
实验七 操作步骤
任务 2 · 15 分钟
纯软件基线，面积去哪了
给纯软件基线称重，记下 T、A、E。后面所有比较都相对这三个数。
gem5/build/RISCV/gem5.opt --outdir=out/lab7/base \
framework/cssys_se.py --cmd bench/bin/riscv/qnn \
--options "8 0xNNNN" --cpu o3
python3 framework/area.py out/lab7/base --detail
报告里要回答
1
抄下基线的 T、A、E，以及 ADP、EDP。后面一切比较都相对这五个数。
2
核心和 Cache 各占面积的百分之几？
3
核心内部最大的一项是哪个，占核心的百分之几？
4
能量最大的一项是哪个？泄漏占百分之几？
5
找出面积占比和能量占比最不匹配的部件。去 stats.txt 比 icache.overallAccesses::total 和 dcache.overallAccesses::total。这就是第一个免费午餐。

## Slide 8
实验七 操作步骤
任务 3 · 用老师已经跑好的表
要么全用老师的，要么全用自己的，不要混
用已经跑好的单点表，看每个旋钮花多少面积、省多少时间。
一次只动一个旋钮，测的是 (ΔA, ΔT)。面积对全班相同，时间会因种子差大约 1%。老师的种子是 0x01352505。混用两套时间，1% 的差别会被你解释成设计结论。auto-latency 默认开着：容量变小，命中可以更快，所以有的旋钮往小拧既省面积又更快。
1
文件：labs/lab7/参考数据/lab7_single.csv 。已经带 area、energy、adp、edp、ed2p。
2
老师的种子是 0x01352505。面积和你相同，时间会差 1% 上下。
3
七个旋钮：l1i-size、l1d-size、l2-size、width、rob、iq、int-regs。
4
想自己验一个旋钮再用附录 A 的 sweep，然后 area.py --csv。主时间留给任务 4。
!
噪声地板 0.1%。时间变化在这以内就写成没有变，不要写成更快。

## Slide 9
实验七 操作步骤
任务 3 · 先做这张总表
每行一个配置点
找出既省面积又更快的旋钮。这就是后面能白捡的预算。
列：旋钮、取值、T、A、E、相对基线的 ΔT（%）、ΔA。
有的旋钮调小以后，面积少了，周期也少了。能量和面积经常对不上：去比 icache 和 dcache 的 overallAccesses，访问少的那一块，能量占比会小很多。泄漏大致按面积乘时间算。
报告里要回答
1
有几个旋钮往更小拧，ΔA<0 而且 ΔT<0？全部列出来。一共省多少 A，占基线百分之几？
2
每一个这样的旋钮，为什么会更快？auto-latency 默认是开的。
3
l2-size 从 128kB 再砍到 64kB 会怎样？免费的边界在哪，你怎么知道没踩过去？

## Slide 10
实验七 操作步骤
任务 3 · width = 6 是陷阱
先按定义查，再数它赢了几个指标
把宽度 2、4、6、8 四个点摊开，看 6 是不是又贵又几乎不快。
1
把 width = 2 / 4 / 6 / 8 的 T、A、E 列出来。
2
width-6 比 width-4 快多少？多花多少 A、多少能量？
3
完全支配 = 面积更小而且时间更短。width-6 被 width-4 完全支配了吗？先写是或否。
4
再算 T / A / E / ADP / EDP / ED²P，数 width-6 一共赢了几个。
5
这 28 个点里至少找出三对（支配者，被支配者）。被支配的那个为什么还在 gem5 默认配置里？
6
width-8 在哪几个指标上赢 width-6，哪个上输？
台阶为什么卡在 6 和 8 之间
1
去 stats.txt 查 commit.instsCommitted::total 和 fetch.predictedBranches。
2
两者相除 = 平均多少条指令遇到一次跳转。再算 ceil(这个比值 / w)，w = 2、4、6、8 各算一遍，和四个 T 比。
3
按性价比 (−ΔT/T0) / ΔA 给所有要花钱的旋钮排序。排第一的就是任务 4 的购物清单。

## Slide 11
实验七 操作步骤
任务 4 · 先选路线，再花 20 个点
只在前两类里打转，上限大约 1.08 倍
先选定软件路线。只调 Cache 和核，上限大约 1.08 倍。
只改 Cache 和核，指导书里这档最好大约 1.08 倍。换上实验五的指令大约 5.4 倍，换上实验六的加速器大约 16 倍。qnn_accel_b2 和 qnn_accel 硬件一样，面积相同。先定用哪一个二进制，后面调参都在这一档里面。
路线 | 你动什么 | 预算内能到的量级
不换二进制 | 只调 Cache 和核 | 约 1.08×
实验五 | qnn_dotp8x4c + --dotp8-lat | 约 5.40×
实验六 | qnn_accel* + --accel + batch | 约 16.26×
!
qnn_accel_b2 和 qnn_accel 的硬件完全一样，面积逐位相同。换这个二进制不花钱。第一个决定就已经决定了上限在哪一档。

## Slide 12
实验七 操作步骤
任务 4 · 允许动的旋钮
硬约束：A ≤ 600.0 ，目标是 ROI 的 T 最小
面积不超过 600 A，把 ROI 的周期压到最小。最多跑 20 个点。
类 | 可以动
存储 | l1i-size l1d-size l1d-assoc l1d-mshrs l2-size l2-assoc l1d-repl
核 | width rob iq lq sq int-regs bp btb-entries
软件 | qnn ；qnn_dotp8x4c + dotp8-lat
加速器 | qnn_accel / b2 / b4 / b8 + accel、pe、outstanding
1
任务 3 没扫的三个：btb-entries 默认 4096，lq / sq 默认各 32。花两个点试试。qnn 的 ROI 只有 8 万多条指令。
2
超过 20 个点的部分不计入评分，并按超出的点数倒扣。跑废的、超预算的也要记，占名额。
600 A 卡在默认配置装不下的地方，默认 o3 加 256kB L2 大约 836 A。任务 2、3 里那些「往小拧又更快」的旋钮，就是把这 200 多 A 省出来的办法。省出来的钱买什么，才是这次搜索。btb 默认 4096、lq/sq 默认 32，任务 3 没扫，qnn 的 ROI 只有大约 8 万条指令，这两项可能是 20 个点里最便宜的。

## Slide 13
实验七 操作步骤
任务 4a · 跑之前写在报告里
有任何仿真结果之前写完。事后补记 0
跑之前写下搜索策略、20 个点怎么分、你预测的最优配置。
1
搜索策略：贪心、坐标下降、先粗后细，还是先做免费动作再买东西？
2
20 个点怎么分配。例如：5 个点定 L2，3 个点定二进制，……
3
你预测的最优配置，以及它的 T。
4
助教会拿 4b 的时间戳对照。先写完再敲命令。
4b 每一行都要有这六列
编号 | 配置 | A | T | 在预算内？ | 为什么跑这一点
1 |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  | 

## Slide 14
实验七 操作步骤
任务 4c · 4d
最优配置，以及剩下的钱为什么不花
交出最优的那行命令，并说明剩下的面积为什么不再花。
报告里要回答
1
交出完整命令行、A、T、E、相对基线的加速比、预算裕量（还剩多少 A）。
2
裕量为什么没花掉？是没东西可买，还是能买的都不划算？写出你考虑过又放弃的选项。
3
如果裕量小于 5A：不许用「我试过了没用」回答。看 macsPerCycle 和 bytesPerCycle 随 pe 的两条曲线，哪一条钉死不动。屋顶 ÷ 另一条 = 算术强度。反算最后一个有用的 MAC 是第几个，再和预算比。
※
600A 是故意卡在默认配置装不下的位置。任务 2 和任务 3 已经把钱省出来了。问题只是省出来的钱买什么。关掉 auto-latency 的结论不算数。

## Slide 15
实验七 操作步骤
任务 5 · ★★ 这 4 个点不占 20 个名额
同一个硬件改动：8 发射砍成 4 发射
同一刀「8 发射砍成 4」，分别砍在纯软件和加速器上，这 4 点不占名额。
1
先从任务 4 挑一个至少改了三个旋钮的配置。用任务 3 的单点 Δ 做加法，预测它的 T。说明你用的是连乘还是连加。
2
和实测比。误差多少？高估还是低估？
3
下面四个点的其它参数都用你任务 4 里那套免费动作，保持一致。
编号 | 二进制 | 核 | 记
X1 | qnn | 8 发射 | T、A
X2 | qnn | 4 发射 | T、A
X3 | qnn_accel_b2 + l2bus + pe 32 | 8 发射 | T、A
X4 | qnn_accel_b2 + l2bus + pe 32 | 4 发射 | T、A

## Slide 16
实验七 操作步骤
任务 5 · 写进报告
两个代价会差一个数量级以上
算出两笔代价，解释为什么同一刀在两个程序上价钱差这么多。
代价 = (砍窄之后的 T − 原来的 T) / 原来的 T 。纯软件用 X1/X2，加速器用 X3/X4。
别的旋钮停在基线上测到的 ΔT，乘起来或加起来，常常对不上几个旋钮一起改的结果。同一刀从 8 发射砍到 4 发射：纯软件 ROI 大约 580 万条指令，加速器版本只剩大约 8 万条。宽度原来在对付的那些指令，大部分已经不在 CPU 上了。
报告里要回答
1
先写下两个代价，再解释。两个程序的 ROI 指令数差大约 68 倍。乱序核的宽度在服务谁？那个对象被搬到加速器上之后，宽度还在服务谁？
2
写成一句：一个硬件改动值不值，取决于 ___。
3
同一个「L2 从 256kB 砍到 128kB」：在 qnn 上省 164.6A 并快约 2.2%；在 qnn_accel 上省同样的面积，只快约 0.36%。为什么？搬运的字节数是一样的。回去看实验六：那 820KB 从哪来。

## Slide 17
实验七 操作步骤
任务 6 · 10 分钟
换指标，冠军就换人
同一批配置按六种指标各排一次名，看冠军是不是同一个人。
按周期最短、面积最小、能量最小、ADP 最小排出来的，常常不是同一个配置。性能/面积和 1/ADP 是同一个数，报告里写成两个指标，任务 6 记 0。停在前沿上只说明没有另一个点全面比它好，不说明它值得买。width=6 就是这种点。
1
把任务 3 和任务 4 的所有点放进一张表。按 T、A、E、ADP、EDP、ED²P 各排一次，都是越小越好。
2
六个冠军分别是谁？有几个不同的配置当过冠军？
3
找出至少一对 (X, Y)：X 在某个指标赢 Y，在另一个指标输给 Y。两组数字并排。
4
你任务 4 的最优配置，如果指标从 T 换成 EDP，还是最优吗？不是的话新的最优是什么？说明要不要重跑即可。
5
取两个配置，验证「性能/面积 = 1/ADP」。然后说明为什么很多人把这两个当成两个独立指标。
!
报告里同时把「性能/面积」和「ADP」并列成两个指标的，任务 6 记 0。

## Slide 18
实验七 操作步骤
任务 7 · 答辩 5 分钟，只投一页
第四问占答辩分的一半
5 分钟、一页。重点是：你的结论最可能因为哪条假设翻车。
1
你交的配置：一行命令，加上 A / T / E。
2
为什么这么配：最关键的两个决定，各用一个数字。
3
放弃了什么：一个认真考虑过的方案，和放弃它的定量理由。
4
结论最可能怎样翻车：area.py --model 里哪一条系数如果错 2 倍，结论会反过来？哪一条、往哪边错、结论变成什么。
5
答不出第 4 问，前三问答得再好也只有答辩分的一半。
※
答辩后别的组必须提一个问题，问题质量计入提问组。好问题带着一个可以查的量，例如：L1D 砍到 8kB 时，加速器的 snoop 命中率你查过没有？

## Slide 19
实验七 操作步骤
一页纸 · 给没上过这门课的项目经理
计入任务 7 的分数
写给没上过课的人：决定是什么、依据哪三个数、放弃了什么、风险在哪。
读者没上过这门课。写决定、最多 3 个数字、放弃了哪一个方案、area.py 里哪条系数若错一倍结论会反过来。周期数和 ADP 以外的词换成白话。答辩第 4 问占一半分。
1
标题用《qnn 推理芯片配置定案（600 A 预算）》。一页 A4。
2
必须有：决策、依据（不超过 3 个数字）、放弃了什么、风险（哪条模型假设最可能让结论翻车）。
3
不许出现「周期数」「ADP」以外的术语。要解释就用大白话。
4
报告封面：姓名、学号、种子、最终那行命令。
5
报告里一张表：基线 vs 最优，T / A / E / ADP / EDP 并排。
6
一张 (A, T) 散点图，标出帕累托前沿和 A=600 的竖线。任务 4 的 20 个点全部列出，包括跑废的。
7
思考题至少 3 题，其中必须有第 6 题（把一条系数改成 0.5 倍和 2 倍，看哪些结论翻了）。

## Slide 20
实验七 操作步骤
分数
4a 和任务 1 的重答必须是事前写的
搜索策略和任务 1 的重答必须事前写。事后补的按 0 分。
板块 | 分
任务 1 对账 | 10
任务 2 基线称重 | 10
任务 3 单点，含 width-6 | 15
任务 4 预算搜索 | 20
任务 5 不可加性 | 15
任务 6 换指标 | 10
任务 7 答辩（第 4 问占一半） | 15
思考题 | 5